## Slide 1
k

## Slide 2: ارائه پروژه VHDL
رضا ادیبی‌سده
961845102
ضرب کننده 8 بیتی به کمک Pipeline
مدرس: استاد حدادیان

## Slide 3
نحوه‌ی کار ضرب کننده.
کامپوننت‌های مورد استفاده:
  Half Adder
  Full Adder
  N Bit Full Adder
  C Module
  N Bit Multiplier Row
  N Bit Rigester
  Multiplier

## Slide 4: Half Adder
in1
in2
Sum
Cout

## Slide 5: Half Adder
کامپوننت Half Adder دو ورودی in1 و in2 را گرفته و خروجی‌های sum و cout را تولید می‌کند که cout نتیجه عمل and روی ورودی‌های in1 و in2 بوده و sum نیز نتیجه عمل xor روی ورودی‌های in1 و in2 می‌باشد.

## Slide 6: Half Adder
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
entity Half_Adder is
Port(
in1, in2: in STD_LOGIC;
sum, c: out STD_LOGIC
);
end Half_Adder;
architecture Behavioral of Half_Adder is
begin
sum <= in1 xor in2;
c <= in1 and in2;
end Behavioral;

## Slide 7: Full Adder
Half Adder
Half Adder
input1
input2
Cin
Cout
Sum
in1
in2
Sum
Cout
in1
in2
Sum
Cout

## Slide 8: Full Adder
کامپوننت Full Adder سه ورودی input1، input2 و cin و همچنین دو خروجی با نام‌های sum و cout دارد. در این کامپوننت از دو Half Adder استفاده شده است که ورودی‌های HA1 همان input1 و input2 متعلق به Full Adder می‌باشند و ورودی‌های HA2 پورت cin متعلق به Full Adder و sum خروجی HA1 می‌باشند.
در نهایت خروجی sum متعلق به Full Adder برابر با حاصل عمل or روی cout متعلق به HA1 و sout متعلق به HA2 بوده و خروجی cout متعلق به Full Adder برابر با مقدار cout متعلق به HA2 می‌باشد.

## Slide 9: Full Adder
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
entity Full_Adder is
Port(
input1, input2, cin: in STD_LOGIC;
sum, cout: out STD_LOGIC
);
end Full_Adder;
architecture Behavioral of Full_Adder is
Component Half_Adder is
Port(
in1, in2: in STD_LOGIC;
sum, c: out STD_LOGIC
);
end Component;
signal s1, s2, s3: STD_LOGIC;
begin
HA1: Half_Adder
port map(
in1 => input1,
in2 => input2,
sum => s1,
c => s2
);
HA2: Half_Adder
port map(
in1 => s1,
in2 => cin,
sum => sum,
c => s3
);
cout <= s2 or s3;
end Behavioral;

## Slide 10: N Bit Full Adder
Full Adder
input1
input2
Cin
Cout
Sum
Full Adder
Full Adder
...
input1
input2
Cin
Cout
Sum
input1
input2
Cin
Cout
Sum
Cin
Input1(0)
Input2(0)
Input1(1)
Input2(1)
Input1(N - 1)
Input2(N - 1)
Output(0)
Output(1)
Output(N - 1)
Cout

## Slide 11: N Bit Full Adder
کامپوننت N Bit Full Adder به تعداد 2N ورودی برای اعداد Nبیتی input1 و input2 و همچنین یک ورودی برای cin می‌باشد. این کامپوننت N خروجی برای حاصل جمع اعداد input1 و input2 به نام output و همچنین یک خروجی برای cout دارد.
کامپوننت N Bit Full Adder از تعداد N عدد Full Adder تشکیل شده است که ورودی‌های input1 و input2 آن‌ها یک بیت از ورودی‌های input1 و input2 متعلق به N Bit Full Adder می‌باشد. ورودی cin اولین Full Adder همان cin ورودی N Bit Full Adder و ورودی cin سایر Full Adderها خروجی cout متعلق به Full Adder قبلی می‌باشد.
هر بیت از خروجی N بیتی N Bit Full Adder نیز به خروجی sum یکی از Full Adderها متصل است و خروجی cout متعلق به N Bit Full Adder نیز به خروجی cout متعلق به آخرین Full Adder متصل می‌باشد.

## Slide 12: N Bit Full Adder
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
entity FullAdder_Nbit is
Generic(
N: integer := 8
);
Port(
input1, input2: in STD_LOGIC_VECTOR(N - 1 downto 0);
cin: in STD_LOGIC;
output: out STD_LOGIC_VECTOR(N - 1 downto 0);
cout: out STD_LOGIC
);
end FullAdder_Nbit;
architecture Behavioral of FullAdder_Nbit is
Component Full_Adder is
Port(
input1, input2, cin: in STD_LOGIC;
sum, cout: out STD_LOGIC
);
end Component;
signal s: STD_LOGIC_VECTOR(0 to N);
begin
FA_gen: for i in 0 to N - 1 Generate
FA: Full_Adder
PORT MAP(
input1 => input1(i),
input2 => input2(i),
cin => s(i),
sum => output(i),
cout => s(i + 1)
);
end Generate;
s(0) <= cin;
cout <= S(N);
end Behavioral;

## Slide 13: C Module
Full Adder
input1
input2
Cin
Cout
Sum
ModuleIn1
ModuleIn2
Sin
Cin
Sout
Cout

## Slide 14: C Module
کامپوننت C Module دارای ورودی‌های moduleIn1، moduleIn2، cin و sin می‌باشد.
در این کامپوننت از یک Full Adder استفاده شده است که ورودی input1 آن حاصل عمل and روی moduleIn1 و moduleIn2، ورودی input2 آن ورودی sin متعلق به C Module و ورودی cin آن ورودی cin متعلق به C Module می‌باشد.
خروجی sout کامپوننت C Module همان خروجی sum متعلق به Full Adder و خروجی cout آن همان خروجی cout متعلق به Full Adder می‌باشد.

## Slide 15: C Module
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
entity C_Module is
port(
ModuleIn1, ModuleIn2, Sin, Cin: in STD_LOGIC;
Sout, Cout: out STD_LOGIC
);
end C_Module;
architecture Behavioral of C_Module is
Component Full_Adder is
Port(
input1, input2, cin: in STD_LOGIC;
sum, cout: out STD_LOGIC
);
end Component;
signal s1: STD_LOGIC := '0';
begin
s1 <= ModuleIn1 and ModuleIn2;
FA: Full_Adder
port map(
input1 => s1,
input2 => Sin,
cin => Cin,
sum => Sout,
cout => Cout
);
end Behavioral;

## Slide 16: N Bit Multiplier Row
C Module
ModuleIn1
ModuleIn2
Sin
Cin
Sout
Cout
C Module
C Module
…
ModuleIn1
ModuleIn2
Sin
Cin
Sout
Cout
ModuleIn1
ModuleIn2
Sin
Cin
Sout
Cout
Cin(0)
Sin(0)
Input(0)
Cout(0)
Sout(0)
Cin(1)
Sin(1)
Input(1)
Cout(1)
Sout(1)
Cin(N - 1)
Sin(N - 1)
Input(N - 1)
Cout(N - 1)
Sout(N - 1)
A
…
…

## Slide 17: N Bit Multiplier Row
کامپوننت N Bit Multiplier Row دارای N بیت ورودی input، N بیت ورودی sin، N بیت ورودی cin و یک بیت ورودی A می‌باشد.
این کامپوننت از N عدد کامپوننت C Module تشکیل شده است که ورودی input1 همه آن‌ها به ورودی A، ورودی input2 آن‌ها به یکی از بیت‌های ورودی input، ورودی sin آن‌ها به یکی از بیت‌های ورودی sin و ورودی cin آن‌ها به یکی از بیت‌های ورودی cin از کامپوننت N Bit Multiplier Row متصل است.
بیت‌های صفر تا N-1 خروجی sout متعلق به N Bit Multiplier Row به ترتیب به خروجی‌های sout کامپوننت‌های C Module و به طور مشابه بیت‌های صفر تا N-1 خروجی cout متعلق به N Bit Multiplier Row به ترتیب به خروجی‌های cout کامپوننت‌های C Module وصل شده است.

## Slide 18: N Bit Multiplier Row
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
entity Multiplier_Row is
Generic(
N: integer := 8
);
Port(
A: in STD_LOGIC;
input, Cin, Sin: in STD_LOGIC_VECTOR(N - 1 downto 0);
Cout, Sout: out STD_LOGIC_VECTOR(N - 1 downto 0)
);
end Multiplier_Row;
architecture Behavioral of Multiplier_Row is
Component C_Module is
port(
ModuleIn1, ModuleIn2, Sin, Cin: in STD_LOGIC;
Sout, Cout: out STD_LOGIC
);
end Component;
begin
CM_gen: for i in 0 to N - 1 Generate
CM: C_Module
port map(
ModuleIn1 => A,
ModuleIn2 => input(i),
Cin => Cin(i),
Sin => sin(i),
Cout => Cout(i),
Sout => Sout(i)
);
end Generate;
end Behavioral;

## Slide 19: N Bit Rigester
Input(0)
Input(1)
Lod
rst
Input(N - 1)
…
Output(0)
Output(1)
Output(N - 1)
…
clk

## Slide 20: N Bit Rigester
کامپوننت N Bit Rigester دارای N بیت ورودی input برای ورود داده و پایه‌های clk برای دریافت کلاک ورودی، rst برای پاک کردن خروجی و Lod برای ارسال داده ورودی به خروجی می‌باشد.
در این کامپوننت در صورتی که در لبه‌ی بالا رونده‌ی کلاک پایه‌ی rst برابر با ‘1’ باشد در خروجی output مقدار تمام صفر مشاهده می‌شود؛ در صورتی که در لبه‌ی بالا رونده‌ی کلاک پایه‌ی Lod برابر با ‘1’ باشد مقدار خروجی output برابر با مقدار ورودی input خواهد بود و اگر پایه‌ی Lod برابر با ‘0’ باشد مقدار خروجی output بدون تغییر می‌ماند تا وقتی که در لبه‌ی بالارونده‌ی کلاک مقدار یکی از پایه‌های rst یا Lod برابر با ‘1’ شود.

## Slide 21: N Bit Rigester
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
entity Rigester is
Generic(
N: integer := 16
);
port(
input: in std_logic_vector(N - 1 downto 0);
rst, Lod: in std_logic;
clk: in std_logic;
output: out std_logic_vector(N - 1 downto 0)
);
end entity;
architecture Behavioral of Rigester is
begin
process(clk)
begin
if (rst = '1') then
output <= (others => '0');
elsif Rising_edge(clk) then
if (Lod = '1') then
output <= input;
end if;
end if;
end process;
end architecture;

## Slide 22: Multiplier
N Bit Multiplier Row
N Bit Rigester
Cin(0)
Sin(0)
Input(0)
Cin(1)
Sin(1)
Input(1)
Cin(N - 1)
Sin(N - 1)
Input(N - 1)
A
Cout(0)
Sout(0)
Cout(N-2)
Sout(1)
Cout(N - 1)
Sout(N - 1)
…
…
Input(0)
Input(1)
Lod
rst
Input(2N - 1)
…
clk
Input(2N - 2)
Input(N - 1)
Input(N)
Output(0)
Output(1)
Output(2N - 1)
…
Output(N-1)
Output(N+1)
Output(N)
…
‘0’
‘0’
‘0’
‘0’
‘0’
‘0’
Input2(0)
Input2(1)
Input2(N-1)
Input1(0)
rigRST
rigLD(0)
Sin(0)(0)
…
…
Sout(N - 1)
Input(N - 1)
Input(N)
…
…
Cout(0)
Sout(0)
Cout(N-2)
Sout(1)
Cout(N - 1)
…
N Bit Multiplier Row
N Bit Rigester
Cin(0)
Sin(0)
Input(0)
Sin(N-2)
Input(N-2)
Cin(N - 1)
Sin(N - 1)
Input(N - 1)
A
…
…
Input(0)
Input(1)
Lod
rst
Input(2N - 1)
…
clk
Input(2N - 2)
Output(0)
Output(1)
Output(2N - 1)
…
Input1(1)
rigLD(1)
Input2(0)
Input2(N-2)
Input2(N-1)
Sin(1)(0)
‘0’
Cin(N-2)
…
…

## Slide 23: Multiplier
N Bit Rigester
Input(0)
Input(1)
Lod
rst
Input(2N - 1)
…
clk
Input(2N - 2)
Input(2)
Input(3)
Output(0)
Output(1)
Output(2N - 1)
…
Output(N-1)
Output(2N-2)
Output(N)
…
N Bit Full Adder
…
Input1(0)
Input1(N-2)
Input1(N-1)
‘0’
Input2(0)
Input2(N-2)
Input2(N-1)
…
N Bit Rigester
Input(0)
Input(1)
Lod
rst
Input(N)
…
clk
Input(N-1)
Input(2)
Input(3)
Output(0)
Output(1)
Output(2N - 1)
…
Output(N-1)
Output(2N - 2)
Output(N)
…
Sin(9)(0)
Sin(9)(1)
Sin(9)(N-1)
Cin(9)(0)
Cin(9)(N-2)
Cin(9)(N-1)
Output(0)
Output(1)
Output(3)
Output(2)
Output(N-1)
Cout
‘0’
…
Input(2N-1)
Sin(8)(0)
Sin(0)(0)
…
…
…
clk
…
rigLD(8)
rigLD(9)
rigRST
Output(0)
Output(1)
Output(1)
…
Output(2N)

## Slide 24: Multiplier
مدار ضرب کننده دارای دو ورودی N بیتی input1 و input2 و یک پایه‌ی clk برای کلاک ورودی می‌باشد.
در این مدار شامل N کامپوننت N Bit Multiplier Row که مقدار N آن با مقدار N مدار برابر است به همراه یک N Bit Rigester که مقدار N آن دو برابر مقدار N مدار می‌باشد است که به هر زوج از این دو کامپوننت یک سطح( level ) می‌گوییم.
در هر سطح برای اتصال خروجی‌های sout و cout متعلق به Multiplier Row به ورودی‌های Rigester از سیگنال‌های sout( برای اتصال بیت‌های 0 تا N-1 پورت sout متعلق به Multiplier Row به بیت‌های 0 تا N-1 پورت input از Rigester ) و cout( برای اتصال بیت‌های 0 تا N-1 پورت cout متعلق به Multiplier Row به بیت‌های N تا 2N-1 پورت input از Rigester ) مربوط به آن سطح استفاده می‌کنیم.
همچنین بین دو سطح متوالی برا اتصال خروجی Rigester سطح بالاتر به ورودی‌های sin و cin متعلق به Multiplier Row سطح پایین‌تر از سیگنال‌‌های sin( برای اتصال بیت‌های 1 تا N-1 از خروجی output متعلق به Rigester در کنار یک بیت ‘0’( به عنوان پر ارزش‌ترین بیت ) به ورودی sin متعلق به Multiplier Row ) و cin( برای اتصال بیت‌های N تا 2N-1 از خروجی output متعلق به Rigester به ورودی sin متعلق به Multiplier Row ) سطح پایین‌تر استفاده می‌کنیم.
* Sinها و cinهای سطح 0 همگی مقداری برابر با ‘0’ دارند.
در هر سطح ورودی‌های input متعلق به Multiplier Row به input2 از مدار ضرب کننده متصل می‌باشند و ورودی A هر سطح نیز به بیت هم‌شماره با آن سطح از input1 وصل شده است.

## Slide 25: Multiplier
در سطح N-1ام سیگنال‌های sin و cin خروجی از Rigester ( سیگنال‌های سطح Nام ) به ورودی‌های input1( بیت‌های 1 تا N-1 از sin به همراه یک بیت ‘0’ در ارزشمندترین جایگاه ) و input2( بیت‌های 0 تا N-1 از cin ) از یک کامپوننت N Bit Full Adder متصل می‌باشند.
* ورودی cin از N Bit Full Adder برابر با ‘0’ می‌باشد.
خروجی‌های output از N Bit Full Adder به وسیله سیگنال sin سطح Nام به پایه‌های 0 تا N-1 و خروجی cout از N Bit Full Adder به وسیله بیت صفر سیگنال cin به بیت N از ورودی input متعلق به Rigester این سطح متصل می‌باشد.
در نهایت در بخش process با که هر کلاک ورودی فراخوانی می‌شود اگر clkCounter برابر با صفر بود پایه rst همه Rigesterها را که به سیگنال rigRST متصل هستند را برابر با ‘0’ کرده و پایه Lod از Rigester سطح صفر که به بیت صفر از سیگنال rigLD متصل است را برابر با ‘1’ می‌کنیم. اگر مقدار clkCounter بین 1 تا N-1 بود پایه بیت شماره clkCounter از سیگنال rigLD را ‘1’ و بیت قبلی از این سیگنال را ‘0’ می‌کنیم. اگر مقدار clkCounter برابر با N+1 بود فقط بیت Nام از سیگنال rigLD را ‘0’ می‌کنیم. در نهایت اگر مقدار clkCounter برابر با N+2 بود مقادیر بیت صفر از سیگنال‌های Sin سطوح 1 تا N را به بیت‌های 0 تا N-1 از خروجی output مدار و بیت‌های 0 تا N-1 از سیگنال‌های sin سطح N+1 به بیت‌های N تا 2N-1 از خروجی output مدار وصل کرده و مقدار clkCounter را برابر با صفر قرار می‌دهیم.

## Slide 26: Multiplier
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
entity Multiplier is
Generic(
N: integer := 8
);
Port(
clk: in STD_LOGIC;
input1, input2: in STD_LOGIC_VECTOR(N - 1 downto 0);
output: out STD_LOGIC_VECTOR(N * 2 downto 0) := (others => '0')
);
end Multiplier;
architecture Behavioral of Multiplier is
Type Row is Array (Integer range<>) of STD_LOGIC_VECTOR(N - 1 downto 0);
Component Multiplier_Row is
Generic(
N: integer := 8
);
Port(
A: in STD_LOGIC;
input, Cin, Sin: in STD_LOGIC_VECTOR(N - 1 downto 0);
Cout, Sout: out STD_LOGIC_VECTOR(N - 1 downto 0)
);
end Component;
Component FullAdder_Nbit is
Generic(
N: integer := 8
);
Port(
input1, input2: in STD_LOGIC_VECTOR(N - 1 downto 0);
cin: in STD_LOGIC;
output: out STD_LOGIC_VECTOR(N - 1 downto 0);
cout: out STD_LOGIC
);
end Component;

## Slide 27: Multiplier
Component Rigester is
Generic(
N: integer := 16
);
port(
input: in std_logic_vector(N - 1 downto 0);
rst, Lod: in std_logic;
clk: in std_logic;
output: out std_logic_vector(N - 1 downto 0)
);
end Component;
signal Cout, Sout: Row(0 to N);
signal Cin, Sin: Row(0 to N + 1);
signal rigLD: STD_LOGIC_VECTOR(0 to N) := (others => '0');
signal rigRST: STD_LOGIC := '1';
signal clkCounter: INTEGER RANGE 0 to N + 2 := 0;
begin
MR_gen: for i in 0 to N - 1 Generate
MR: Multiplier_Row
generic map(
N => N
)
port map(
A => input1(i),
input => input2,
Cin => Cin(i),
Sin(N - 1 downto 0) => '0' & Sin(i)(N - 1 downto 1),
Cout => Cout(i),
Sout => Sout(i)
);
end Generate;

## Slide 28: Multiplier
Rig_gen: for i in 0 to N Generate
Rig: Rigester
generic map(
N => N * 2
)
port map(
input(N - 1 downto 0) => Sout(i),
input(N * 2 - 1 downto N) => Cout(i),
rst => rigRST,
Lod => rigLD(i),
clk => clk,
output(N - 1 downto 0) => Sin(i + 1),
output(N * 2 - 1 downto N) => Cin(i + 1)
);
end Generate;
Cin(0) <= (others => '0');
Sin(0) <= (others => '0');
FA: FullAdder_Nbit
generic map(
N => N
)
port map(
input1(N - 1 downto 0) => '0' & Sin(N)(N - 1 downto 1),
input2 => Cin(N),
cin => '0',
cout => Cout(N)(0),
output => Sout(N)
);

## Slide 29: Multiplier
process(clk)
begin
if rising_edge(clk)then
if (clkCounter = 0) then
rigRST <= '0';
rigLD(0) <= '1';
clkCounter <= clkCounter + 1;
elsif (clkCounter = N + 1) then
rigLD(N) <= '0';
clkCounter <= clkCounter + 1;
elsif (clkCounter = N + 2) then
output(0 to N - 1) <= Sin(1 to N)(0);
output((N * 2) - 1 downto N) <= Sin(N + 1);
clkCounter <= 0;
else
rigLD(clkCounter - 1) <= '0';
rigLD(clkCounter) <= '1';
clkCounter <= clkCounter + 1;
end if;
end if;
end process;
end Behavioral;